## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_561
NÁZEV VM | Tranzistory / Rozdělení tranzistorů
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Březen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, bipolární tranzistor, unipolární tranzistor
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na úvodní seznámení s polovodičovými tranzistory a na jejich rozdělení.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
POLOVODIČOVÝ TRANZISTOR
První tranzistor byl sestrojen v roce 1947 v Bellových laboratořích.
Tranzistor je součástka s nelineární volt-ampérovou charakteristikou, která se do obvodu zapojuje jako čtyř pól.
Tranzistory jsou polovodičové součástky nacházející využití v zesilovačích, oscilátorech, modulátorech a v řadě dalších lineárních a nelineárních obvodů, jsou také součástí integrovaných obvodů (procesorů, pamětí, …).

## Slide 4
POLOVODIČOVÝ TRANZISTOR
Název tranzistor vznikl ze dvou slov:
TRANsfer reZISTOR.
Tranzistor je součástka, která má schopnost měnit svůj vnitřní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.

## Slide 5
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TRANZISTORŮ
Tranzistory rozdělujeme na:
BIPOLÁRNÍ
na vedení proudu strukturou tranzistoru se podílejí oba nosiče náboje (většinové i menšinové);
tyto tranzistory jsou řízené el. proudem;
aktivní je pouze malá část struktury tranzistoru;
nejsou vhodné k integraci (velké rozměry – malá hustota tranzistoru, velký proudový odběr).

## Slide 6
ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ TRANZISTORŮ
Tranzistory rozdělujeme na:
UNIPOLÁRNÍ
na vedení proudu strukturou tranzistoru se podílí pouze jeden typ nosičů nábojů (většinové);
tyto tranzistory jsou řízené el. napětím;
aktivní je značná část struktury tranzistoru;
jsou vhodné k integraci (malé rozměry – velká hustota tranzistoru, malý proudový odběr).

## Slide 7
POUZDRA TRANZISTORŮ

## Slide 8
OTÁZKY
Jakou schopnost má tranzistor?
Měnit svůj vnitrní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.
Který tranzistor je řízen proudem?
bipolární unipolární

## Slide 9
OTÁZKY
Jakou schopnost má tranzistor?
Měnit svůj vnitrní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.
Který tranzistor je řízen proudem?
bipolární unipolární
Ve kterém tranzistoru přenáší proud pouze jeden nosič náboje?
bipolární unipolární

## Slide 10
OTÁZKY
Jakou schopnost má tranzistor?
Měnit svůj vnitrní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.
Který tranzistor je řízen proudem?
bipolární unipolární
Ve kterém tranzistoru přenáší proud pouze jeden nosič náboje?
bipolární unipolární
Který tranzistor je vhodný k integraci?
bipolární unipolární

## Slide 11
OTÁZKY
Jakou schopnost má tranzistor?
Měnit svůj vnitrní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.
Který tranzistor je řízen proudem?
bipolární unipolární
Ve kterém tranzistoru přenáší proud pouze jeden nosič náboje?
bipolární unipolární
Který tranzistor je vhodný k integraci?
bipolární unipolární

## Slide 12
ZÁVĚR
Tranzistor je součástka, která má schopnost měnit svůj vnitřní odpor v závislosti na velikosti řídící veličiny.
Tranzistory rozdělujeme na bipolární (řízené proudem) a unipolární (řízené napětím).

## Slide 13
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.
Tranzistor. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-2-12]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tranzistor
Dějiny tranzistoru v kostce. In: CIO Business World [online]. 2011 [cit. 2014-2-12]. Dostupné z: http://businessworld.cz/cio-bw-special/dejiny-tranzistoru-v-kostce-7285
Tranzistory. 2005. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Transistors.agr.jpg