## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_576
NÁZEV VM | Tranzistory / Třídy zesilovačů
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Květen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, zesilovač
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na seznámení se ze třídami zesilovačů.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
TŘÍDY ZESILOVAČŮ
Zesilovač se podle způsobu jakým pracují se vstupním signálem rozdělují do tříd.
Třídy zesilovačů, které si stručně popíšeme jsou:
A, B, C, AB, D, G, H.

## Slide 4
ZESILOVAČ TŘÍDY A
Jako jediný ze všech zesilovačů zesiluje celou periodu vstupního signálu (kladnou i zápornou půlvlnu).
Charakteristika:
malé zkreslení;
nízká účinnost (50%);
značná energetická náročnost.
Používají se v předzesilovačích.

## Slide 5
ZESILOVAČ TŘÍDY B
Zesilují půlku jedné periody vstupního signálu (kladnou nebo zápornou).
Charakteristika:
samostatně vykazuje velké zkreslení, proto se používá dvojčinné zapojení;
velká účinnost (75%);
dobré energetické parametry.
Používají se v koncových stupních jako výkonové zesilovače převážně v dvojčinném zapojení.

## Slide 6
ZESILOVAČ TŘÍDY C
Zesilují pouze část jedné periody (kladné nebo záporné špičky.
Charakteristika:
zkreslení signálu je ještě větší než u zesilovačů ve třídě B;
velká účinnost (90%);
Používají se převážně ve vysokofrekvenční technice (vysílače). Většinou jsou součástí vícestupňových zesilovačů.

## Slide 7
ZESILOVAČ TŘÍDY AB
Tento zesilovač zesiluje jednu periodu celou a druhou částečně.
Charakteristika:
zkreslení signálu větší než A a menší než B;
účinnost je větší než A a menší než B.

## Slide 8
ZESILOVAČ TŘÍDY D
Vstupní napětí zesilovače je impulsově modulováno (převedeno z analogového na diskrétní signál – impulsový) a dále jsou impulsy zpracovávány zesilovačem ve třídě C. Tím je zaručena vysoká účinnost zesilovače. Na výstupu zesilovače se impulsu převedou zpět na analogový signál (s použitím dolní propusti).

## Slide 9
ZESILOVAČ TŘÍDY G
U této třídy se odděleně zpracovávají silné a slabé signály. Zesilovač obsahuje dva zdroje. Většinu času si zesilovač vystačí se slabším zdrojem a výkonový zdroje je dimenzován pouze na krátkodobé špičky.
Úspora elektrické energie.

## Slide 10
ZESILOVAČ TŘÍDY H
Tato třída má automatické řízení velikosti napětí napájecího zdroje v závislosti na velikosti požadovaného výstupního napětí.

## Slide 11
OTÁZKY
Které třídy zesilovačů mají řízenou velikost napětí napájecího zdroje?
třída G a H.
Zesilovače které třídy se používají u vysílačů ve vysokofrekvenční technice?
třída C
Zesilovač které třídy byste požili jako předzesilovač?
třídy A

## Slide 12
ZÁVĚR
Zesilovače rozdělujeme do tříd podle toho, jak pracují se zesilovaným signálem.

## Slide 13
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.