## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_575
NÁZEV VM | Tranzistory / Rozdělení zesilovačů
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Květen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, zesilovač
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na úvodní seznámení se zesilovači a jejich rozdělení.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
ZESILOVAČ
Zesilovače jsou elektronické obvody, které zesilují amplitudu signálu, tvar a frekvence zůstává stejná.
Zesilovač je aktivní nelineární čtyřpól, tvořený zesilovacím prvkem pomocnými obvody.
Zesilovač potřebuje pro svou funkci externí napájení.

## Slide 4
ZESILOVAČ
Bloková schéma střídavého zesilovače:
IE
IC
IB
B
C
E
UBE
UCE
+UCC
CV1
CV2
Napájení zesilovače je stejnosměrné a zpracovávaný signál střídavý.

## Slide 5
ZESILOVAČ
Bloková schéma střídavého zesilovače:
IE
IC
IB
B
C
E
UBE
UCE
+UCC
CV1
CV2
Vazební kondenzátory CV1 a CV2 se připojují proto, aby se napájecí napětí nedostalo na vstup a výstup.

## Slide 6
ZESILOVAČ
Bloková schéma střídavého zesilovače:
RC
RE
RB1
RB2
CV1
CV2
Příklad vytvoření zesilovače z můstkově stabilizovaného tranzistoru

## Slide 7
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
1) Podle frekvence zesilovaných signálů:
stejnosměrné;
nízkofrekvenční
vysokofrekvenční
impulsové.

## Slide 8
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
2) Podle velikosti vstupního signálu:
předzesilovače;
výkonové zesilovače.

## Slide 9
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
3) Podle šířky přenášeného frekvenčního pásma:
úzkopásmové;
širokopásmové.

## Slide 10
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
4) Podle pracovní třídy zesilovače:
A;
AB;
B;
C;
D;
G;
H.
Rozdělení zesilovačů do tříd bude vysvětleno později.

## Slide 11
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
5) Podle počtu zesilovacích stupňů:
jednostupňové;
vícestupňové.

## Slide 12
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
6) Podle druhu vazby mezi zesilovacími stupni:
stejnosměrná-odporová;
kapacitní;
transformátorová.

## Slide 13
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
7) Podle zesilovacího prvku:
tranzistorové;
elektronkové;
integrované.

## Slide 14
ZESILOVAČ - ROZDĚLENÍ
8) U tranzistorových zesilovačů rozlišujeme způsob připojení tranzistoru:
společný emitor (SE);
společné kolektor (SC);
společná báze (SB).

## Slide 15
OTÁZKY
Jakou vlastnost u vstupního signálu zesiluje zesilovač?
amplitudu.
Může zesilovač fungovat i bez externího napájení?
nemůže
Jak rozdělujeme zesilovače podle frekvence?
stejnosměrné
nízkofrekvenční
vysokofrekvenční
impulsové

## Slide 16
ZÁVĚR
Zesilovače jsou elektronické obvod, které zesilují amplitudu vstupního signálu a ke své funkci potřebují externí napájení.
Zesilovače můžeme dělit z mnoha hledisek, které souvisí se zpracovávaným signálem nebo s konstrukcí zesilovače.

## Slide 17
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.