## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_568
NÁZEV VM | Tranzistory / Unipolární tranzistory JFET
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Červen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, unipolární tranzistor, FET, JFET
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na úvod k unipolárním tranzistorům a na popis funkce tranzistoru s přechodovým hradlem JFET.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR
Na rozdíl od bipolárních tranzistorů nejsou řízeny proudem do báze, ale elektrickým polem (napětím řídící elektrody).
Užívá se pro ně zkratka FET (Field Effect Transistor).
Vedení proudu tranzistorem se uskutečňuje v tzv. kanále, jedním typem nosiče náboje (elektrony nebo děrami).
Unipolární tranzistory se vyznačují: velkým vstupním odporem a velmi malým zbytkovým proudem.

## Slide 4
UNIPOLÁRNÍ TRANZISTORY S PŘECHODOVÝM HRADLE JFET
U tranzistorů JFET je řídící hradlo od přenosového kanálu odděleno PN přechodem.
Tranzistory JFET se vyrábějí ve dvojím provedení s kanálem typu P nebo N.

## Slide 5
JFET s kanálem N
Vnitřní struktura tranzistoru
B
S
G
D
kanál N
P+
P+
N-
N-
Schematická značka
S – Source (zdroj) obdobná funkce jako emitor (E).
D – Drain (odtok) obdobná funkce jako kolektor (C).
G – Gate (hradlo) řídící elektroda.
B – Base (základ) je spojen s řídící elektrodou.

## Slide 6
JFET s kanálem N
Vnitřní struktura tranzistoru
B
S
G
D
kanál N
P+
P+
N-
N-
Schematická značka
Analogie připojení unipolárního tranzistoru jako SE.
Jak je patrno ze schématu, výstupní napětí je UDS, proud ID a řídícím napětím je UGS.
UDS
UGS
IG
ID
IS

## Slide 7
JFET s kanálem N
Vnitřní struktura tranzistoru
B
S
G
D
kanál N
P+
P+
N-
N-
Schematická značka
Funkce tranzistoru:
Pokud budeme zvyšovat napětí mezi elektrodami D a S, bude tranzistorem procházet stále větší proud ID.
Až do okamžiku, kdy dojde k saturaci (kanálem prochází maximální proud IDmax).
UDS
UGS
IG
ID
IS

## Slide 8
JFET s kanálem N
Funkce tranzistoru:
Pokud budeme zvyšovat napětí mezi elektrodami D a S, bude tranzistorem procházet stále větší proud ID.
Až do okamžiku, kdy dojde k saturaci (kanálem prochází maximální proud IDmax).
ID
UDS
UGS = 0 V
IDsat
Výstupní V-A charakteristiky pro UGS = 0V

## Slide 9
JFET s kanálem N
Vnitřní struktura tranzistoru
B
S
G
D
kanál N
P+
P+
N-
N-
Schematická značka
Funkce tranzistoru:
Řízení tranzistoru je možné záporným napětí UGS, při kterém dojde k zúžení kanálu N a tím ke snížení saturačního proudu ID.
UDS
UGS
IG
ID
IS

## Slide 10
JFET s kanálem N
Schematická značka
Funkce tranzistoru:
Řízení tranzistoru je možné záporným napětí UGS, při kterém dojde k zúžení kanálu N a tím ke snížení saturačního proudu ID.
UDS
UGS
IG
ID
IS
ID
UDS
UGS
0 V
-1 V
-2 V
-3 V

## Slide 11
JFET s kanálem P
Vnitřní struktura tranzistoru
Obdobně jako v předchozím případě můžeme velikost maximálního výstupního proudu ID pouze zmenšovat a to kladným napětím UGS.
B
S
G
D
kanál P
P+
P+
N-
N-
Výstupní V-A charakteristiky
-ID
-UDS
UGS
0 V
1 V
2 V
3 V

## Slide 12
OTÁZKY
Čím je řízen unipolární tranzistor?
proudem napětím

## Slide 13
OTÁZKY
Čím je řízen unipolární tranzistor?
proudem napětím
Jak můžeme řídit tranzistor JFET?
zvýšením IDsat;
snížením IDsat;
zvýšením i snížením IDsat.

## Slide 14
OTÁZKY
Čím je řízen unipolární tranzistor?
proudem napětím
Jak můžeme řídit tranzistor JFET?
zvýšením IDsat;
snížením IDsat;
zvýšením i snížením IDsat.
Co znamená zkratka FET?
Field Effect Transistor

## Slide 15
ZÁVĚR
Unipolární tranzistory jsou řízené elektrickým polem (napětím na řídící elektrodě).
Unipolární tranzistory mají velký vstupní odpor a téměř nulový zbytkový proud, proto jsou vhodné k integraci.
JFET tranzistory řídíme napětím UGS. Můžeme jím pouze snižovat IDsat (přiškrcení vodivého kanálu).

## Slide 16
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.
Klíč k elektronice [online]. 2012 [cit. 2014-6-2]. Dostupné z: http://bastleni.skovstudio.cz/