## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_564
NÁZEV VM | Tranzistory / Základní zapojení bipolárního tranzistoru
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Březen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, společný emitor, společný kolektor, společná báze
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na seznámení se základními zapojeními tranzistorů a jejich parametrů.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ TRANZISTORŮ
Tranzistory se do obvodů zapojují jako čtyř póly.
Trik je v tom, že jedna elektroda je společná pro vstupní i výstupní bránu.
Základní zapojení jsou tyto:
se společným emitorem (SE);
se společným kolektorem (SC);
se společnou bází (SB).

## Slide 4
SE SPOLEČNÝM EMITOREM (SE)
Vstupní veličiny jsou:
IB a UBE
B
C
E
IE
IC
IB
UBE
UCE
Výstupní veličiny jsou:
IC a UCE

## Slide 5
SE SPOLEČNÝM KOLEKTOREM (SC)
Vstupní veličiny jsou:
IB a UBC
Výstupní veličiny jsou:
IE a UCE
B
C
E
IB
IC
IE
UBC
UCE

## Slide 6
SE SPOLEČNOU BÁZÍ (SB)
Vstupní veličiny jsou:
IE a UEB
Výstupní veličiny jsou:
IC a UBC
B
C
E
IE
IB
IC
UEB
UBC

## Slide 7
PŘEHLED VLASTNOSTÍ JEDNOTLIVÝCH ZAPOJENÍ
Vlastnost | SE | SC | SB
Vstupní R | střední (0,1 – 1)kΩ | vysoký (10 – 100)kΩ | malý (10 – 100) Ω
Výstupní R | střední (10 – 100)kΩ | střední (0,1 – 1)KΩ | velký (0,1 – 1)MΩ
Proudové zesílení | střední (20 – 400) | střední (20 – 400) | malé (0,9 – 0,995)
Napěťové zesílení | střední (10 – 100) | nízké (0,9 – 0,999) | střední (10 – 100)
Výkonové zesílení | velké (200 – 40 000) | střední (20 -400) | střední (10 – 100)

## Slide 8
OTÁZKY
Jakým způsobem připojujeme tranzistor do obvodu?
dvoj pól troj pól čtyř pól

## Slide 9
OTÁZKY
Jakým způsobem připojujeme tranzistor do obvodu?
dvoj pól troj pól čtyř pól
Které zapojení se používá jako zesilovač?
SB SE SC

## Slide 10
OTÁZKY
Jakým způsobem připojujeme tranzistor do obvodu?
dvoj pól troj pól čtyř pól
Které zapojení se používá jako zesilovač?
SB SE SC
Nakreslete tranzistor v zapojení SE a určete vstupní a výstupní napětí a proudy.

## Slide 11
OTÁZKY
Nakreslete tranzistor v zapojení SE a určete vstupní a výstupní napětí a proudy.
B
C
E
IE
IC
IB
UBE
UCE
Vstupní veličiny jsou:
IB a UBE
Výstupní veličiny jsou:
IC a UCE

## Slide 12
ZÁVĚR
Tranzistory se do obvodu zapojují jako čtyř póly a to takovým způsobem, že je jedna elektroda společná pro výstupní a výstupní bránu.
Existují tři základní zapojení SE, SC a SB.
Jako zesilovač používáme zapojení SE protože má největší výkonové zesílení ze všech možných zapojení.

## Slide 13
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.