## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_577
NÁZEV VM | Tranzistory / Zesilovače třídy A
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Květen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, zesilovač, třída A
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na zesilovače ve třídě A
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
ZESILOVAČ TŘÍDY A
Tyto zesilovače jsou otevřeny po celou dobu periody (2π, 360°). Zesilují obě polarity vstupního napětí.
Zesilovač
Vstup
Výstup
t
u
t
u

## Slide 4
ZESILOVAČ TŘÍDY A
Nastavení pracovního bodu je doprostřed zatěžovací přímky.
IC [mA]
UCE [V]
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
Pracovní bod

## Slide 5
ZESILOVAČ TŘÍDY A
Jak je z grafu patrno, může se pracovní bod posouvat do oblasti většího i menšího výstupního proudu IC.
IC [mA]
UCE [V]
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
Pracovní bod

## Slide 6
ZESILOVAČ TŘÍDY A
Zesilovače ve třídě A se nejčastěji používají v nízkofrekvenční technice jako předzesilovače.

## Slide 7
OTÁZKY
Kde je nastaven pracovní bod zesilovače ve třídě A.
doprostřed zatěžovací přímky
Jaké je nejčastější použití zesilovače ve třídě A.
jako předzesilovač
Jakou část periody zesiluje zesilovač ve třídě A.
zesiluje celu periodu

## Slide 8
ZÁVĚR
Jako jediný ze všech zesilovačů zesiluje celou periodu vstupního signálu (kladnou i zápornou půlvlnu).
Charakteristika:
malé zkreslení;
nízká účinnost (50%);
značná energetická náročnost.
Používají se v předzesilovačích.

## Slide 9
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.