## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_578
NÁZEV VM | Tranzistory / Zesilovače třídy B
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Červen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, zesilovač, třída B
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na zesilovače ve třídě B
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
ZESILOVAČ TŘÍDY B
Tyto zesilovače jsou otevřeny po dobu jedné půlperiody (π, 180°). Zesilují pouze kladnou nebo zápornou půlperiodu.
Zesilovač
Vstup
Výstup
t
u
u
t

## Slide 4
ZESILOVAČ TŘÍDY B
Nastavení pracovního bodu je do oblasti zániku kolektorového proudu IC = 0 A => IB = 0 A.
IC [mA]
UCE [V]
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
Pracovní bod
IB = 0 A

## Slide 5
ZESILOVAČ TŘÍDY B
Jak je z grafu patrno, může se pracovní bod posouvat pouze do oblasti většího výstupního proudu IC.
IC [mA]
UCE [V]
2
4
6
8
10
12
0
2
4
6
8
Pracovní bod
IB = 0 A

## Slide 6
ZESILOVAČ TŘÍDY B
Zesilovače ve třídě B se nejčastěji používají ve dvojčinném zapojení v nízkofrekvenční technice jako koncový stupeň při zesilování zvuku.

## Slide 7
OTÁZKY
Kde je nastaven pracovní bod zesilovače ve třídě B.
do oblasti zániku kolektorového proudu
Jaké je nejčastější použití zesilovače ve třídě B.
koncový stupeň při zesilování zvuku (dvojčinné zapojení)
Jakou část periody zesiluje zesilovač ve třídě B.
zesiluje jednu půlperiodu vstupního signálu

## Slide 8
ZÁVĚR
Zesilují půlku jedné periody vstupního signálu (kladnou nebo zápornou).
Charakteristika:
samostatně vykazuje velké zkreslení, proto se používá dvojčinné zapojení;
velká účinnost (75%);
dobré energetické parametry.
Používají se v koncových stupních jako výkonové zesilovače převážně v dvojčinném zapojení.

## Slide 9
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.