## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_563
NÁZEV VM | Tranzistory / Značení proudy a napětí na bipolárním tranzistoru
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Březen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, proud, napětí
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na označení proudu a napětí, které se vyskytují na bipolárním tranzistoru.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
IE
PROUDY NA BIPOLÁRNÍM TRANZISTORU
Když určujeme směry proudu na bipolárním tranzistoru, začínáme proudem IE, jehož směr je totožný se směrem šipky u emitoru.
B
C
E
B
C
E
PNP
NPN
IE
IE – proud emitorem

## Slide 4
PROUDY NA BIPOLÁRNÍM TRANZISTORU
Jelikož se tranzistor chová také jako uzel a platí:
IE = IC + IB
Musí také platit: když IE vychází z tranzistoru, IC a IB vchází do tranzistoru a naopak.
PNP
NPN
IE – proud emitorem
IE = IC + IB
IC – proud kolektorem
IB – proud báze
IC
IC
IB
IB
IE
B
C
E
B
C
E
IE

## Slide 5
NAPĚTÍ MEZI ELEKTRODAMI BIPOLÁRNÍM TRANZISTORU
Mezi jednotlivými dvojicemi elektrod můžeme definovat napětí.
PNP
NPN
IE – proud emitorem
IE = IC + IB
IC – proud kolektorem
IB – proud báze
IB
IB
IC
IC
IE
B
C
E
B
C
E
IE
UBE
UCB
UCE
UBE
UCB
UCE

## Slide 6
NAPĚTÍ MEZI ELEKTRODAMI BIPOLÁRNÍM TRANZISTORU
Mezi jednotlivými dvojicemi elektrod můžeme definovat napětí.
Směry těchto napětí závisí na typu tranzistoru.
PNP
NPN
IE – proud emitorem
IE = IC + IB
IC – proud kolektorem
IB – proud báze
IB
IB
IC
IC
IE
B
C
E
B
C
E
IE
UBE
UCB
UCE
UBE
UCB
UCE

## Slide 7
NAPĚTÍ MEZI ELEKTRODAMI BIPOLÁRNÍM TRANZISTORU
Mezi jednotlivými dvojicemi elektrod můžeme definovat napětí.
Směry těchto napětí závisí na typu tranzistoru.
PNP
NPN
IE – proud emitorem
IE = IC + IB
IC – proud kolektorem
IB – proud báze
UCE – napětí kolektor-emitor
UCB – napětí kolektorem-báze
UBE – napětí báze-emitor
IB
IC
IE
B
C
E
UBE
UCB
UCE
IB
IC
B
C
E
IE
UBE
UCB
UCE

## Slide 8
NAPĚTÍ PROTI SPOLEČNÉ SVORCE
V reálných zapojeních také definujeme napětí na elektrodě proti společné svorce.
B
C
E
RE
RC
RB
+UCC
Společná svorka
UB
UE
UC
UCC – napájecí napětí
UB – napětí báze
UE – napětí emitoru
UC – napětí kolektoru

## Slide 9
OTÁZKY
Překreslete obrázek a vyznačte:
směry proudu u tranzistoru;
napětí mezi elektrodami;
napětí proti společné svorce.
B
C
E
RE
RC
RB
+UCC
IC
IB
IE
UCB
UCE
UBE
UB
UE
UC
Společná svorka

## Slide 10
ZÁVĚR
U tranzistoru můžeme vyznačit směr proudu na každé elektrodě, přičemž rozhodující pro určení směru je směr proudu emitorem.
Dále rozeznáváme napětí mez elektrodami a napětí mez elektrodou a společnou svorkou.

## Slide 11
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.