## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_570
NÁZEV VM | Tranzistory / Unipolární tranzistory MES FET
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Červen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor,
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na tranzistory MESFET vysvětluje jejich význam a použití
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
MESFET TRANZISTOR
Tranzistor MESFET se chová podobně jako tranzistor JFET.
U tranzistorů MESFET je řídící hradlo od přenosového kanálu odděleno schottkyho přechodem kov-polovodič.
Tyto tranzistory vynikají svou rychlostí, jsou schopny pracovat na frekvencích v oblasti až desítek GHz.

## Slide 4
NMOS s indukovaným kanálem
Vnitřní struktura tranzistoru
Výstupní V-A charakteristiky
Tranzistor je možné řídit pouze zvyšováním saturačního proudu ID kladným napětím UGS. Přiložením kladného řídícího napětí dojde k vytvoření vyprázdněn oblasti pod řídícím hradlem.
ID
UDS
UGS
0 V
-1 V
-2 V
-3 V
G
S
D
Semi-izolační substrát
N-
N-
N
N
N-
Ohmický kontakt
Schottkyho kontakt

## Slide 5
OTÁZKY
Jakým způsobem je od přenosového kanálu odděleno řídící hradlo u MESFET?
schottkyho přechodem (kov-polovodič)
Podobně jako který typ tranzistoru se chová MESFET?
chová se podobně jako JFET
Proč používáme MESFET?
protože umí pracovat v oblasti velmi vysokých frekvencí

## Slide 6
ZÁVĚR
Tranzistory MESFET využívají na řídícím hradle schottkyho přechod kov polovodič.
Můžou pracovat s frekvencemi až 10ky GHz.

## Slide 7
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.
Klíč k elektronice [online]. 2012 [cit. 2014-6-2]. Dostupné z: http://bastleni.skovstudio.cz/