## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_574
NÁZEV VM | Tranzistory / Stabilizace pracovního bodu tranzistoru použitím součástky s vhodnou volt-ampérovou charakteristikou
AUTOR | Ing. Radim Truchlý
DATUM VYTVOŘENÍ | Květen 2014
ROČNÍK | 2. ročník studijního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ELEKTRONIKA - polovodič, tranzistor, termistor
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál je zaměřen na stabilizaci pracovního bodu tranzistoru pomocí součástky s vhodnou volt-ampérovou charakteristikou.
METODICKÝ POKYN
Nejdříve vyučující projde s žáky celou prezentaci, žáci si dělají zápis.
V sekci otázky žáci odpovídají na otázky, případně vybírají správnou odpověď z nabízených možností. Po kliknutí se objeví správná odpověď.
Na konci prezentace je shrnutí nejdůležitějších pojmů.

## Slide 3
STABILIZACE PRAC. BODU TR.
Pro správnou funkci tranzistoru je potřeba nastavený pracovní bod stabilizovat.
Hrozí nebezpečí, že vlivem provozu dojde k posunu pracovního bodu. Např. tranzistor se zahřeje, zmenší se jeho dynamický odpor a stoupne výstupní proud IC.
Proto je potřeba zapojení pro nastavení pracovního bodu upravit tak, aby tuto změnu kompenzovalo. (Např. přivřelo tranzistor.)

## Slide 4
STABILIZACE TERMISTOREM
Ke stabilizaci pracovního bodu se dá použít také součástka s vhodnou volt-ampérovou charakteristikou.
RC
RE
RB
0,5 kΩ
1 kΩ
282 kΩ
IC 4 mA
IB
33 μA
IC 4 mA
+UCC
RC
RE
RB
Termistor

## Slide 5
STABILIZACE TERMISTOREM
Odpor termistoru je závislý na teplotě, proto se umisťuje blízko tranzistoru, u kterého má kompenzovat změny dynamického odporu vlivem teploty.
RC
RE
RB
0,5 kΩ
1 kΩ
282 kΩ
IC 4 mA
IB
33 μA
IC 4 mA
+UCC
RC
RE
RB
Termistor

## Slide 6
OTÁZKY
Proč musíme stabilizovat pracovní bod?
Aby nedošlo k samovolnému posunu např. zahřáním tranzistoru.
Když použijeme termistor, jakou změnu dynamického odporu tranzistoru tím kompenzujeme?.
Teplotní změnu.

## Slide 7
ZÁVĚR
Stabilizace je důležitá, aby nedocházelo k samovolné změně polohy pracovního bodu např. vlivem teploty.
Při použití termistoru kompenzujeme teplotní změny dynamického odporu tranzistru.

## Slide 8
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
BEZDĚK, Miloslav. Elektronika I: [učebnice]. 1. vyd. dotisk. České Budějovice: Kopp, 2006, 286 s. ISBN 80-7232-171-4.
KESL, Jan. Elektronika. 2., aktual. a rozšíř. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 143 s. ISBN 80-730-0143-8.