## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_625
NÁZEV VM | Metalické kabely / Holé vodiče
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to Holé vodiče a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Holé vodiče
Určení:
Tyto vodiče se používají tam, kde za běžných podmínek (včetně tzv. podmínek jedné poruchy) nehrozí nežádoucí chování vodiče (bezprostřední ohrožení života a zdraví, zkrat apod.) nebo tam, kde je naopak žádoucí, aby vodivé jádro bylo přístupné přímo.

## Slide 4: Holé vodiče
Holý měděný drát
kruhového průřezu se užívá k výrobě spojek uvnitř rozvaděčů.
Měděné tyče
obdélníkového nebo obecně nekruhového průřezu na přípojnice uvnitř rozvoden, rozvaděčů, jako součást přípojnicových rozvodů, kterými se napájejí stroje v průmyslových provozech

## Slide 5: Holé vodiče
Měděná lana holá
Technická specifikace: ČSN 34 7201 (ČSN EN 60228)
Použití:
Vodiče jsou určeny pro propojení míst stejného elektrického potenciálu nebo pro velké proudy a nízká napětí

## Slide 6: Holé vodiče
Měděné pletivo - pás spletený z tenkých měděných drátků, používá se k propojení kovových dveří nebo oddělitelných krytů různých strojů a rozvaděčů.
Technická specifikace: TP PRAKAB 11/02
1
Konstrukce:
1 Cu drátky stočené v pramence, pramence v pletiva neploštěná (kulatá) a ploštěná (plochá)

## Slide 7: Holé vodiče
Trolejový drát - drát s rybinovou upevňovací drážkou, slouží jako vrchní napájecí vedení na elektrifikovaných drahách (tramvaje, trolejbusy, elektrifikované železnice, starší typy mostových jeřábů)

## Slide 8
Holé vodiče
Provedení: holé
Elektroenergetické vodiče holé hliníkové s ocelovým jádrem
Určení: vodiče jsou určeny pro vzdušná elektrická vedení

## Slide 9
Holé vodiče
Cvičení:
  Kde se používají holé vodiče
Tyto vodiče se používají tam, kde za běžných podmínek (včetně tzv. podmínek jedné poruchy) nehrozí nežádoucí chování vodiče (bezprostřední ohrožení života a zdraví, zkrat apod.) nebo tam, kde je naopak žádoucí, aby vodivé jádro bylo přístupné přímo.

## Slide 10: Značení vodičů barvami nebo číslicemi
Cvičení:
  Kde používáme v elektrotechnice měděné pletivo
  K propojení kovových dveří nebo oddělitelných krytů různých strojů a rozváděčů.

## Slide 11: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
KATALOG PRODUKTŮ. [online]. [cit. 2014-01-6]. Dostupné z http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Vyrobky/PRAKAB_Katalog_produktu_2009-2010.pdf
Bbelektro. [online]. [cit. 2014-02-20]. Dostupné z: http://www.bbelektro.cz/exec/sitemap.aspx