## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_638
NÁZEV VM | Metalické kabely / Elektrické topné kabely
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to elektrické topné kabely a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Elektrické topné kabely
Elektrické topné kabely a rohože :
Topné kabely se díky svým vlastnostem v poslední době používají ve stále větší míře v nejrůznějších aplikacích. Pro jejích jednoduchou montáž.
Jsou bezpečné a spolehlivé, bez přehřívání nebo propálení.
Jednoduchá projekce, žádné složité výpočty, možnost prodloužení přímo na místě a mohou se používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

## Slide 4
Elektrické topné kabely
Elektrické topné kabely a rohože jejich použití :
podlahové vytápění
temperování podlahových krytin
ochrana okapů proti zamrzání
ochrana potrubí proti zamrzání
Možnosti použití topných kabelů

## Slide 5
Elektrické topné kabely
Sériové odporové topné kabel:
jsou nejstarším typem topného kabelu. Pro podlahové topení jsou využívány již několik desetiletí. Dříve se používali i pro otápění potrubí a technologií, v současné době jsou zde většinou nahrazeny paralelními topnými kabely (samoregulačními a s konstantním výkonem).

## Slide 6
Elektrické topné kabely
Topný kabel s konstantním výkonem:
je v podstatě řada stejných odporů R zapojených paralelně, což umožňuje stejný výkon každé této sekce. Tyto odpory jsou vyrobeny z odporového drátu omotaného kolem izolovaných napájecích vodičů, se kterými jsou vodivě spojeny v každém kontaktním bodu.
Sekce mezi 2 sousedními kontaktními body jsou označeny jako moduly. Proto tento kabel může topit jen v místě mezi 2 kontaktními body, jak ukazuje následující obrázek.

## Slide 7
Elektrické topné kabely
Samoregulační topný kabel:
je tvořen polovodivým polymerovým jádrem, které je extrudováno mezi dva paralelní napájecí vodiče. Přes toto jádro je nanesena polymerová izolace. Dále může být kabel vybaven kovovým opředením a fluorpolymerovým nebo termoplastickým vnějším pláštěm. Samoregulační topné kabely jsou také paralelní topné kabely. K možnosti zkracování na potřebnou délku a napájení z jedné strany se přidává schopnost samoregulace. Výkon tohoto topného kabelu se mění v závislosti na teplotě. Topný kabel tak podle momentálních tepelných podmínek v každém místě dodává pouze tolik tepla, kolik je potřeba, a výrazně tím šetří elektrickou energii.

## Slide 8
Elektrické topné kabely
Typy podlahového vytápění:
Akumulační vytápění
Poloakumulační vytápění
Přímé vytápění

## Slide 9: Akumulační vytápění
1.základ
2.tepelná izolace (lisovaný polystyren) – 8 cm
3.ocelová síť KARI
4.topná rohož ECOFLOOR
5. betonová akumulační vrstva, tloušťka 12-14 cm
6. ochranná trubka pro podlahovou sondu
7. povrchová vrstva (dlažba, tlustý koberec, parkety, PVC bez gumového podkladu)

## Slide 10: Poloakumulační vytápění
1. základ
2. tepelná izolace (lisovaný polystyren)
3. ocelová síť KARI
4. topná rohož ECOFLOOR
5. betonová akumulační vrstva, tloušťka 4-5 cm
6. ochranná trubka pro podlahovou sondu 7. povrchová vrstva (dlažba, tlustý koberec, parkety, PVC bez gumového podkladu)

## Slide 11: Přímé vytápění
1. základ
2. tepelná izolace (lisovaný nebo pěnový polystyren o min. váze 25 kg/m3) – 5 cm
3. ocelová výztuha
4. betonová vrstva, tloušťka 3- 4 cm
5. Flexibilní lepidlo
6. topné kabely/rohože ECOFLOOR
7. dlažba

## Slide 12
Elektrické topné kabely
Cvičení:
  Kde se používají elektrické topné kabely :
podlahové vytápění
temperování podlahových krytin
ochrana okapů proti zamrzání
ochrana potrubí proti zamrzání

## Slide 13: Elektrické topné kabely
Cvičení:
2. Jaké má vlastností samoregulační topný kabel:
výkon topného kabelu se mění v závislosti na teplotě
výrazně tím šetří elektrickou energii

## Slide 14: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Elektroohřev. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-01-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrooh%C5%99ev
Určení typu topného kabelu. Revos [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://www.revos.cz/tepelna-technika/topne-kabely-flexelec/aplikace/otapeni-potrubi-a-dalsich-technologii/urceni-typu-topneho-kabelu
FENIX. Topné kabely a rohože [online]. [cit. 2014-02-24]. Dostupné z: http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/produkty/topne-kabely-rohoze