## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_636
NÁZEV VM | Metalické kabely / UTP kabely všeobecně
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to UTP kabely a kde se používají
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
UTP kabely všeobecně
Kroucená dvojlinka:
kroucená dvoulinka nebo také kroucený pár je druh kabelu, který je používán v telekomunikacích a počítačových sítích. Kroucená dvojlinka je tvořena páry vodičů, které jsou po své délce pravidelným způsobem zkrouceny a následně jsou do sebe zakrouceny i samy výsledné páry (anglicky: twisted, odsud také twisted pair, či zkráceně „twist"). Oba vodiče jsou v rovnocenné pozici (i v tom smyslu, že žádný z nich není spojován se zemí či s kostrou), a proto kroucená dvojlinka patří mezi tzv. symetrická vedení. Signál přenášený po kroucené dvojlince je vyjádřen rozdílem potenciálů obou vodičů.
V počítačových sítích je používán konektor RJ-45(správné označení 8P8C)

## Slide 4
UTP kabely všeobecně
Důvod kroucení vodičů
Důvodem je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí.
Vychází se z principu elektromagnetické indukce. Dva souběžně vedoucí vodiče se chovají jako anténa: pokud je jimi přenášen střídavý signál, vyzařují do svého okolí elektromagnetické vlny. Konkrétní efekt takovéhoto vyzařování samozřejmě závisí na mnoha faktorech (frekvenci signálu), fyzickém provedení souběžných vodičů atd.), ale při přenosových rychlostech dnešních počítačových sítí efekt vyzařování není již zdaleka zanedbatelný.

## Slide 5
UTP kabely všeobecně
Důvod kroucení vodičů
Schéma zapojení kroucené dvojlinky uvnitř kabelu
Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně snížit tím, že se oba vodiče pravidelně zkroutí. Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníží se na takovou míru, která již může být přijatelně nízká (v tom smyslu, že ani neohrožuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem může záležet na konkrétních fyzických dispozicích a dalších požadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění může stále být ještě příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded Twisted Pair) použita dvojlinka stíněná (STP, Shielded Twisted Pair), která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování.

## Slide 6
UTP kabely všeobecně
Důvod kroucení vodičů
Schéma zapojení kroucené dvojlinky uvnitř kabelu
Efekt „vyzařující antény“ lze ale výrazně snížit tím, že se oba vodiče pravidelně zkroutí. Vyzařování se tím sice neodstraní úplně, ale sníží se na takovou míru, která již může být přijatelně nízká (v tom smyslu, že ani neohrožuje lidské zdraví, ani neovlivňuje jiná zařízení či jiné přenosové cesty). V praxi ovšem může záležet na konkrétních fyzických dispozicích a dalších požadavcích, ale i na normách či legislativních úpravách, a výsledná míra vyzařování kroucené dvojlinky bez dalšího stínění může stále být ještě příliš vysoká. Pak musí být místo tzv. nestíněné kroucené dvojlinky (UTP, Unshielded Twisted Pair) použita dvojlinka stíněná (STP, Shielded Twisted Pair), která díky svému stínění vykazuje nižší míru vyzařování.

## Slide 7
UTP kabely všeobecně
Kategorie
Kroucená dvojlinka se prosadila do světa lokálních počítačových sítí díky jednomu ryze praktickému důvodu: v USA se totiž nové budovy vybavovaly značně předimenzovanými telefonními rozvody (aby při dodatečné potřebě zavést do nějaké místnosti telefon nebylo nutné znovu vysekávat zeď). Když potom přišlo i na zavádění počítačových sítí a jejich datových rozvodů, objevila se myšlenka, zda by nebylo možno pro tyto datové rozvody použít již existující, ale nevyužitou telefonní kabeláž. Protože v USA používali i pro telefonní rozvody kvalitní kroucenou dvojlinku (v zásadě takovou, jaká je dnes označována jako kategorie 3), zbývalo k realizaci této myšlenky jediné: upravit nejpoužívanější přenosovou technologii lokálních sítí (tj. Ethernet) tak, aby místo po koaxiálním kabelu mohl být datový signál přenesen po původně telefonní kroucené dvojlince. Po standardech 10Base5 a 10Base2, které říkají jak provozovat Ethernet po koaxiálním kabelu, tak spatřil světlo světa další standard, 10BaseT (kde T značí twisted).

## Slide 8
UTP kabely všeobecně
Kategorie
Kroucená dvojlinka se prosadila do světa lokálních počítačových sítí díky
Cat1 0,4 MHz Telefonní a modemové linky Není doporučeno od EIA/TIA, nevhodné pro moderní systémy.
Cat2 4 MHz Starší terminály (např. IBM 3270) Není doporučeno od EIA/TIA, nevhodné pro moderní systémy.
Cat3 UTP 16 MHz 10BASE-T a 100BASE-T4 Ethernet Pro 100 Mbps Ethernet potřebuje všechny čtyři (pouze halfduplex) a speciální síťová rozhraní. Popsáno v EIA/TIA-568. Nevhodné pro rychlosti nad 16 Mbit/s. Většinou telefonní rozvody.
Cat4 UTP 20 MHz 16 Mbit/s Token Ring Málo rozšířené.
Cat5 UTP 100 MHz 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet. Původně určeno pro Fast Ethernet (100BASE-TX), v současnosti se od používání upouští a je nahrazováno Cat5e. Pro 1 Gbps lze použít, ale kabeláž je na hranici svých možností.
Cat5e UTP 100 MHz 100BASE-TX a 1000BASE-T Ethernet[2] Cat5e je rozšířená Cat5 (vyšší nároky na splnění standardu). Pro 1 Gbps Ethernet používá všechny čtyři páry. V současnosti nejpoužívanější typ strukturované kabeláže .
Cat6 UTP 250 MHz[2] 10GBASE-T, 1000BASE-TX Ethernet V současnosti nejvhodnější pro gigabitové sítě s možností přechodu na 10 Gbps sítě v budoucnu. 10 Gbps Ethernet je omezen do vzdálenosti přibližně 55 metrů. Cat6 je zpětně kompatibilní s 100BASE-TX a 1000BASE-T .
Cat6a UTP 500 MHz 10GBASE-T, 1000BASE-TX Ethernet Rozšířená verze Cat6. Alternativní označení je Cat6e nebo AC6. 10 Gbps Ethernet bez omezení maximální délky kabelu (tj. max. 100 m). Problém Cat6a nastává při rychlostech 10 Gb/s, kdy je kabel velmi citlivý na cizí přeslechy (rušení přichází z venku). Cat6a nemá stíněné kabely, ani konektory.
Cat7 S/FTP 1200 MHz 10GBASE-T Ethernet Kategorie Cat7 je plně určena pro desetigigabitové sítě. 10 Gbps Ethernet bez omezení maximální délky kabelu (tj. max. 100 m). Vyžaduje stíněnou kabeláž třídy F a vylepšený stíněný konektor RJ, popř. úplně nový typ: "non-RJ" konektor, např. GG45 .
Class F S/FTP 600 MHz Telefon, CCTV a 1000BASE-TX na stejném kabelu, samostatně 10GBASE-T Ethernet. Čtyři páry, S/FTP (shielded pairs, braid-screened cable). ISO/IEC 11801 2nd Ed.
Class Fa 1000 MHz Telefon, CATV, 1000BASE-TX na stejném kabelu. samostatně 10GBASE-T Ethernet. Čtyři páry, S/FTP (shielded pairs, braid-screened cable). ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2.

## Slide 9
UTP kabely všeobecně
Vliv na topologii sítí
Kabel kategorie 5 (Cat5) tvořený čtyřmi páry kroucené dvojlinky zakončený konektory RJ-45
Jednou ze základních odlišností kroucené dvojlinky od koaxiálního kabelu je skutečnost, že na kroucené dvojlince není možné dělat odbočky. Kroucená dvojlinka je proto použitelná jen pro vytváření dvoubodových spojů, a díky svým obvodovým vlastnostem navíc omezených jen na maximální vzdálenost 100 m.
Nemožnost vytvářet odbočky pak ale nutně znamená, že prostřednictvím kroucené dvojlinky nelze vytvořit sběrnicovou topologii sítě, se kterou klasický Ethernet počítá a bez které se pro své fungování neobejde.
Problém s odbočkami lze vyřešit elektronicky - když nejde udělat odbočka přímo na kabelu, přivede se jeden konec dvoubodového spoje ke koncovému uzlu, a druhý na vstup elektronického obvodu, který zajistí potřebné „rozbočení" elektronickou cestou. Z původní sběrnicové topologie, využívající možnosti odboček na koaxiálním kabelu, se náhle stává topologie hvězdicovitá. V jejím středu je zařízení, které zajišťuje potřebné „rozbočení", a tak se mu také podle toho říká „rozbočovač" (anglicky: hub)

## Slide 10
UTP kabely všeobecně
Cvičení:
  Popiš důvod kroucení vodičů
Důvodem je zlepšení elektrických vlastností kabelu. Minimalizují se takzvané přeslechy mezi páry a snižuje se interakce mezi dvojlinkou a jejím okolím, tj. je omezeno vyzařování elektromagnetického záření do okolí i jeho příjem z okolí.

## Slide 11: UTP kabely všeobecně
Cvičení:
2. Jaké odlišností má UTP kabel proti koaxiálnímu kabelu
Jednou ze základních odlišností kroucené dvojlinky od koaxiálního kabelu je skutečnost, že na kroucené dvojlince není možné dělat odbočky. Kroucená dvojlinka je proto použitelná jen pro vytváření dvoubodových spojů, a díky svým obvodovým vlastnostem navíc omezených jen na maximální vzdálenost 100 m.

## Slide 12: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Kroucená dvojlinka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-2]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka