## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_628
NÁZEV VM | Metalické kabely / Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to Kabely a vodiče pro energetiku, jejich rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
Rozdělení kabelů:
Kabely s plastovou izolací
Y – PVC
E – PE - polyetylén
X – zesítěný polyetylén

## Slide 4
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
Rozdělení kabelů:
Kabely s papírovou izolací
M – impregnovaný papír - nestékavý
N – impregnovaný papír - stékavý

## Slide 5
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
Značení dle ČSN
1. písmeno:
A – hliníkové jádro
C – měděné jádro
2. písmeno:
Y – PVC izolace žil
E (X) – PE, polyetylenová izolace žil
M – impregnovaný papír - nestékavá izolace žil
N – impregnovaný papír - stékavá izolace žil
3. písmeno:
K – kabel
4. písmeno:
Y – PVC izolace pláště
E (X) – PE, polyetylenová izolace pláště
M – impregnovaný papír - nestékavá izolace pláště
N – impregnovaný papír - stékavá izolace pláště
O – olovo - materiál pláště
5. písmeno:
J – se zelená/žlutou žílou (kabely pro pevné uložení)
O – bez zelená/žluté žíly (kabely pro pevné uložení)
... – jiná písmena označující materiál a počet plášťů

## Slide 6
  Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
Cvičení:
  Jakými písmeny označujeme kabely s plastovou izolací
Y – PVC
E – PE - polyetylén
X – zesítěný polyetylén

## Slide 7: Kabely a vodiče pro energetiku, rozdělení kabelů podle materiálu izolace jádra a pláště
Cvičení:
  Jaký je kabel AYKY pro energetiku značený dle ČSN :
A – hliníkové jádro
Y – PVC izolace žil
K – kabel
Y – PVC izolace pláště

## Slide 8: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
ŠEVČÍK, Jiří a Merek JELÍNEK. ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE. Výukový material projektu CETRAEL: Kabelové technologie a izolované vedení. 2010, 90 s
Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PNE 34 7614