## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_621
NÁZEV VM | Metalické kabely / Základní pojmy
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník maturitního oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to metalické kabely a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3: Metalické kabely

## Slide 4
Základní pojmy
Elektrický vodič je zařízení, které vede elektrický proud. Provedení: holé
izolované
Elektrický kabel je jeden nebo více vodičů spojených dohromady, chráněných plášťovou izolací. Kabel nemusí obsahovat jen elektrické vodiče, ale i jiná media, např. optický kabel.

## Slide 5
Elektrický vodič
Provedení: holé
Tyto vodiče se používají tam, kde za běžných podmínek (včetně tzv. podmínek jedné poruchy) nehrozí nežádoucí chování vodiče (bezprostřední ohrožení života a zdraví, zkrat apod.) nebo tam, kde je naopak žádoucí, aby vodivé jádro bylo přístupné přímo.

## Slide 6: Elektrický vodič
Určení
Holý měděný drát kruhového průřezu - užívá se k výrobě spojek uvnitř rozvaděčů
Měděné tyče obdélníkového nebo obecně nekruhového průřezu - na přípojnice uvnitř rozvoden, rozvaděčů, jako součást přípojnicových rozvodů, kterými se napájejí stroje v průmyslových provozech
Měděné pletivo - pás spletený z tenkých měděných drátků, používá se k propojení kovových dveří nebo oddělitelných krytů různých strojů a rozvaděčů
Trolejový drát - drát s rybinovou upevňovací drážkou, slouží jako vrchní napájecí vedení na elektrifikovaných drahách (tramvaje, trolejbusy, elektrifikované železnice, starší typy mostových jeřábů)
Lana pro vzdušná vedení VN a VVN, jádro je tvořeno pevným ocelovým lanem, opleteným hliníkovými vodiči

## Slide 7
Elektrický vodič
Provedení: Izolované vodiče
Vlastní vodivý materiál je obalen izolační vrstvou, jejímž účelem je zabránit zkratům, v agresivním prostředí prodloužit životnost vodiče, a zejména pak u vyšších napětí zabránit ohrožení osob

## Slide 8: Elektrický vodič
Určení:
Vodiče s plastovou izolací
Na jádro takového vodiče se v tzv. extruderu nanáší za vysoké teploty (podle druhu materiálu zhruba od 130 po 420 °C) roztavený plast
Vodiče s minerální izolací
Vodiče pro vinutí elektrických strojů točivých i transformátorů jsou obaleny tkanicí ze skelných vláken prosycených pryskyřicí.
Vodiče s lakovou izolací
Tyto vodiče se nazývají smaltované a používají se například pro vinutí elektromotorů a alternátorů, velmi dobře odolávají vysokým teplotám a mechanickému namáhání.
Pájitelné
(samopájitelné) vodiče - lak je stabilní při provozní teplotě, ale při zahřátí páječkou se rozteče a odkryje povrch vodiče.
Spékatelné vodiče - mimo vrstvu, která funguje jako závitová izolace je vodič opatřen další vrstvou , kterou lze po navinutí tepelně vytvrdit, spéct.
Vodiče s textilní izolací
Tato izolace může být nanesena opředením nebo opletením.

## Slide 9
Elektrický kabel
Provedení:
Základním materiálem pro jádra elektrických kabelů jsou elektrovodná měď nebo hliník. Hliník má sice nižší vodivost než měď, a proto pro stejné proudy musí mít větší průměr, ale přesto je výsledný kabel lehčí než měděný. Ideálně se tak hodí pro závěsná vedení, kdy navíc bývá doplněn vpleteným ocelovým nosným prvkem.
Běžným materiálem pro výrobu izolace a plášťů kabelů je měkčené PVC, pryž, dále silikonová pryž, polyetylen, EPR, HEPR, HFFR aj.

## Slide 10: Elektrický kabel
Určení:
instalační vodiče a kabely
sdělovací kabely a vodiče
kabely pro ovládání a elektroniku
silové kabely
kabely a vodiče pro signalizaci požáru
bezhalogenové kabely silové
bezhalogenové kabely sdělovací
železniční zabezpečovací kabely

## Slide 11
Metalické kabely
Cvičení:
  Jaké je provedení elektrických vodičů?
Holé
izolované

## Slide 12
Metalické kabely
Cvičení:
  2. Za jakých podmínek se mohou používat holé elektrické vodiče?
Tyto vodiče se používají tam, kde za běžných podmínek (včetně tzv. podmínek jedné poruchy) nehrozí nežádoucí chování vodiče bezprostřední ohrožení života a zdraví, zkrat.

## Slide 13
Metalické kabely
Cvičení:
  3. Co je to elektrický kabel?
Elektrický kabel je jeden nebo více vodičů spojených dohromady, chráněných plášťovou izolací. Kabel nemusí obsahovat jen elektrické vodiče, ale i jiná media, např. optický kabel.

## Slide 14
Metalické kabely
Cvičení:
  4. Materiály pro výrobo elektrických kabelů?
Základním materiálem pro jádra elektrických kabelů jsou elektrovodná měď nebo hliník. Materiálem pro výrobu izolace a plášťů kabelů jsou nejčastěji měkčené PVC, pryž, dále silikonová pryž, polyetylen, EPR, HEPR, HFFR

## Slide 15: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Vodič (elektrotechnický výrobek): http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_%28elektrotechnick%C3%BD_v%C3%BDrobek%29. [online]. [cit. 2014-01-3].