## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_637
NÁZEV VM | Metalické kabely / UTP kabely zapojení
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje jaká jsou zapojení UTP kabelů aa kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
UTP kabely zapojení
Strukturovaná kabeláž:
běžné označení pro sítě tvořené krouceným dvoupárem
kabel tvoří čtyři páry spletených vodičů
výhodou nízká pořizovací cena a vysoká přenosová rychlost
nelze jím přímo propojit více počítačů, využívá se v síťové topologii hvězda
k přímému propojení dvou počítačů je třeba použít UTP kabel (tzv. křížový kabel)

## Slide 4
UTP kabely zapojení
UTP (Unshielded Twisted Pair) – nestíněný kroucený pár
STP (Shielded Twisted Pair) – stíněný kroucený pár
FTP (Foiled Twisted Pair) – kroucený pár obalený fólií
UTP
STP
Stíněná kroucená dvojlinka
Nestíněná kroucená dvojlinka

## Slide 5
UTP kabely zapojení
Propojení dvou počítačů:
tyto počítače musí být vybaveny síťovými kartami v interním nebo PCMCIA provedení
realizaci spojení provedeme speciálně zapojeným "kříženým“ (UTP) kabelem Cat5 bez použití aktivního prvku
základní rozdíl v zapojení kabelu spočívá ve změně zapojení pinů 1, 2, 3, 6 v jednom z konektorů RJ-45

## Slide 6
UTP kabely zapojení
Standardně používáme kabelů Category 5, a proto je vhodné zapojit všech osm vodičů. Usnadníte si v budoucnu přechod na Fast Ethernet již připravenou kabeláží
Zarovnávací nůž
Fixace konektoru
Nože pro odstranění izolace

## Slide 7
UTP kabely zapojení
Výroba UTP kabelu:
příprava UTP kabelu
odstranění izolace v délce asi 2 cm
získáme čtyři páry spletených vodičů různých barev
Pozor na poškození izolace drátků!
vyrovnání a seřazení barev podle plánku
vsunutí seřazených drátků do konektoru RJ-45
použití krimpovacích kleští pro „scvaknutí“ konektoru
totéž provedeme s druhým koncem kabelu
ověření funkčnosti nově vytvořeného kabelu pomocí testeru

## Slide 8
UTP kabely zapojení
Zapojení UTP kabelu:

## Slide 9
UTP kabely zapojení
Kabely a konektory:
Síťový UTP kabel cat.5. Propojovací kabel pro počítačovou síť
Spojka RJ45 - RJ45
Koncovka RJ-45

## Slide 10
UTP kabely zapojení
Cvičení:
  Popiš propojení dvou počítačů:
Tyto počítače musí být vybaveny síťovými kartami v interním nebo PCMCIA provedení
realizaci spojení provedeme speciálně zapojeným "kříženým“ (UTP) kabelem Cat5 bez použití aktivního prvku
základní rozdíl v zapojení kabelu spočívá ve změně zapojení pinů 1, 2, 3, 6 v jednom z konektorů RJ-45

## Slide 11: UTP kabely zapojení
Cvičení:
2. Popiš výrobu UTP kabelu:
příprava UTP kabelu
odstranění izolace v délce asi 2 cm
vyrovnání a seřazení barev podle plánku
vsunutí seřazených drátků do konektoru RJ-45
použití krimpovacích kleští pro „scvaknutí“ konektoru
totéž provedeme s druhým koncem kabelu
ověření funkčnosti nově vytvořeného kabelu pomocí testeru

## Slide 12: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Kroucená dvojlinka. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-10-2]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kroucen%C3%A1_dvojlinka