## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_635
NÁZEV VM | Metalické kabely / Koaxiální kabely
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to koaxiální kabely a kde se používají.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Koaxiální kabely
Koaxiální kabel (zkráceně koax)
je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem. Vnější a vnitřní vodič jsou odděleny nevodivou vrstvou dielektrikum.
Pomocí vnitřního a vnějšího vodiče lze přenášet stejnosměrný proud (napájení anténních předzesilovačů), odrušit (stínit) nízkofrekvenční signály (kabely k mikrofonům a sluchátkům), ovšem nejčastější funkcí koaxiálního kabelu je přenos elektromagnetického vlnění o vysokém kmitočtu (maximálně do 10 GHz), které se šíří koaxiálním kabelem podobně jako stejnosměrný proud.
Vyrábějí se kabely s průměrem od několika milimetrů až do několika desítek centimetrů.

## Slide 4
Koaxiální kabely
Základní části koaxiálních kabelů
Vnitřní vodič (také střední vodič, jádro) – bývá zhotoven z mědi, má podobu plného drátu nebo lanka spleteného z více drátků, u větších koaxiálů bývá dutý.
Vnější vodič (také stínění) – bývá zhotoven z hliníkové nebo měděné fólie nebo je tvořen jako opletení dielektrika měděnými vlákny, případně kombinace obojího.
Dielektrikum – je izolační vrstva vložená mezi vnitřní a vnější vodič. Velkou měrou ovlivňuje vysokofrekvenční vlastnosti koaxiálního kabelu. Bývá zhotoveno obvykle z polyethylenu, vzduchu, ale i jiných izolačních materiálů.
Koaxiální kabel RG-59 A - Plášť B - Vodivé opletení C - Dielektrikum D - Vnitřní vodič

## Slide 5
Koaxiální kabely
Základní vlastnosti koaxiálních kabelů
Charakteristická impedance (také vlnový odpor neboli vlnová impedance ) – je dána průměrem vnějšího a vnitřního vodiče a použitým dielektrikem. Udává se v Ohmech (Ω).
Typické koaxiální kabely mají charakteristickou impedanci:
75 Ω – použití zejména v televizní technice, také v telekomunikacích jako dálkový telefonní kabel pro nosnou telefonii,
50 Ω – použití na vysílačích, přijímačích jako napáječ antén a v pomalejších verzích počítačových sítí Ethernet.

## Slide 6
Koaxiální kabely
Použití
napáječ vysílacích nebo přijímacích antén
svod od televizní antény, televizní rozvody
kabelová televize
svod od parabolické antény pro družicový přijímač
počítačové sítě
telefonie

## Slide 7
Koaxiální kabely
Dva typy koaxiálního kabelu pro počítačové sítě
tenký koaxiální kabel – tloušťka kabelu je 0,25 palců, dokáže přenášet signál do vzdálenosti necelých 200m, jeho impedance je 50 Ω; viz 10Base2
tlustý koaxiální kabel – tloušťka kabelu je 0,5 palců, byl prvním kabelem, který se používal pro Ethernet; díky jeho tloušťce přenáší signál až do vzdálenosti 500 m (pravidlo „čím silnější jádro, tím signál dosáhne větší vzdálenosti“); viz 10Base5

## Slide 8
Koaxiální kabely
RG 58 C/U
Koaxiální kabel 50 Ohm
Použití:
Pro uložení ve vnitřních prostorách, jakož i v průmyslové oblasti pro uložení do trubek a kabelových kanálů, pro přenos vysokofrekvenčních signálů a výkonů.
Konstrukce:
1 .....Pocínovaný, jemně laněný měděný vodič. Konstrukce : 19 x 0,75 mm 2 .....Izolace žíly z polyetylénu (Dielectricum) Ø ca. 2,95 mm 3 .....Stínění opletem z pocínovaných měděných drátů 4 .....Vnější plášť z polyvinylchloridu (PVC), černý
Informace:
U provedení pro uložení do země je vnější plášť vyroben z polyetylénu (PE). U bezhalogenového provedení ze speciální bezhalogenové směsi umělých hmot.

## Slide 9
Koaxiální kabely
Cvičení:
  Popiš základní části koaxiálních kabel
A - Plášť B - Vodivé opletení C - Dielektrikum D - Vnitřní vodič

## Slide 10: Koaxiální kabely
Cvičení:
2. Kde se používá koaxiální kabel
napáječ vysílacích nebo přijímacích antén
svod od televizní antény, televizní rozvody
kabelová televize
svod od parabolické antény pro družicový přijímač
počítačové sítě
telefonie

## Slide 11: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Koaxiální kabel. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koaxi%C3%A1ln%C3%AD_kabel
Lamelaelectric. [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: http://www.lamelaelectric.com/kabelovna-chyse
Barvy vodičů v jednotlivých kabelech. [online]. [cit. 2014-09-24]. Dostupné z: http://www.tydyt.cz/kabely/rozhrani/barvy.htm