## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_639
NÁZEV VM | Metalické kabely / Topné kabely do okapů
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3 ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál vysvětluje co jsou to topné kabely do okapůa kde se používají
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Topné kabely do okapů
Proč vyhřívat okapy?
V zimním období bývá problém s odvodem srážek ze střech, kde se hromadí sníh a zvláště u nedostatečně zaizolovaných střech dochází k odtávání sněhu a voda z něj odtékající se hromadí v okapech, svodech a úžlabích, kde zamrzá a vytváří problémy.

## Slide 4
Topné kabely do okapů
Průvodními jevy bývají:
rampouchy ohrožující kolemjdoucí
devastace žlabů a svodů roztržením nebo stržením
postupné hromadění ledu na okrajích střech a zatékání vody pod krytinu a následně do vnitřních prostor či fasád
odstraňování nahromaděného ledu je nebezpečné a finančně nákladné

## Slide 5
Topné kabely do okapů

## Slide 6
Topné kabely do okapů
Vyhřívání okapů se provádí za pomocí elektrických topných kabelů, které společně s instalačními prvky a regulací tvoří otopný systém. Instalují se především tam, kde se hromadí voda z tajícího sněhu jako jsou např. žlaby, svody, úžlabí, vpustě, okraje střech apod.

## Slide 7
Topné kabely do okapů
Ukázka topných kabelů:
FTC – topný kabel s konstantním výkonem pro otápění okapů
Topný kabel s konstantním výkonem speciálně navržený pro otápění okapů, žlabů a svodů ze střech. Topný kabel je vybaven elastomerovou izolací, měděným opředením a vnějším pláštěm vyrobeným z 105 °C PVC. Plášť je odolný vůči UV záření. Topný výkon 30 W/m je navržen tak, aby bylo možné topný kabel ve většině případů instalovat do okapů a svodů jedenkrát.

## Slide 8
Topné kabely do okapů
Ukázka topných kabelů:
KYX - topný kabel
Sériový odporový topný kabel je složen z topného elementu a je vybaven silikonovou izolací a měděným pocínovaným opředením a vnějším XLPE pláštěm odolným proti UV záření. Charakteristickou vlastností tohoto kabelu je daná délka odporové smyčky a nutnost napájet kabel z obou konců. Maximální výkon 30 W/m. Napájení 230V nebo 400 V

## Slide 9
Topné kabely do okapů
Ukázka uchycení topných kabelů:
Odporové topné kabely mají nejkratší délku cca 8m, proto v případě požadavku na krátký kabel mohou být samoregulační topné kabely i vhodnější. Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30-40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek).

## Slide 10
Topné kabely do okapů
Cvičení:
  Proč se používají topné kabely do okapů :
rampouchy ohrožující kolemjdoucí
devastace žlabů a svodů roztržením nebo stržením
postupné hromadění ledu na okrajích střech a zatékání vody pod krytinu a následně do vnitřních prostor či fasád
odstraňování nahromaděného ledu je nebezpečné a finančně nákladné

## Slide 11: Topné kabely do okapů
Cvičení:
2. Kdy je výhodnější použít samoregulační topný kabel:
výkon topného kabelu se mění v závislosti na teplotě
výrazně tím šetří elektrickou energii

## Slide 12: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
Revos. [online]. [cit. 2014-02-8]. Dostupné z: http://www.revos.cz/o-spolecnosti/historie-a-profil-spolecnost
Fenixgroup. [online]. [cit. 2014-02-8]. Dostupné z: http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/jen-slunce-umi-lepe