## Slide 1
ŠKOLA | Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.
ČÍSLO PROJEKTU | CZ.1.07/1.5.00/34.0965
ČÍSLO VM | VY_32_INOVACE_640
NÁZEV VM | Metalické kabely / Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
AUTOR | Lubomír Franek
DATUM VYTVOŘENÍ | Září 2013
ROČNÍK | 1. 2. a 3. ročník elektro oboru
VZDĚLÁVACÍ OBLAST/ KLÍČOVÁ SLOVA | ODBORNÝ VÝCVIK – metalické kabely
Autor prohlašuje, že řádně uvedl všechny použité zdroje. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

## Slide 2
ANOTACE
Učební materiál ukazuje jaký se používá elektroinstalační materiál a jaké se požívají připojovací šňůry.
METODICKÝ POKYN
Ve cvičení žáci odpovídají na specifické otázky k tématu, po kliknutí se jim zobrazí správná odpověď.

## Slide 3
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Účel a použití prodlužovacích přívodů a šňůrových vedení:
Prodlužovací přívod je elektrický kabel na kterém je z jedné strany zástrčka do elektrické zásuvky a na druhé straně elektrická zásuvka, do které se připojí elektrický spotřebič nebo elektrický stroj či elektrické zařízení.
Šňůrová vedení neboli lidově prodlužovačky by se měli používat co nejméně jelikož průřez jejich elektrického vodiče je obvykle slabší než průřez elektrického vodiče ve zdi v pevné elektroinstalaci
Z výše uvedeného plyne, že prodlužovací přívody neboli odborně řečeno též šňůrová vedení jsou určeny pro dočasné připojení elektrického spotřebiče, elektrického stroje a zařízení dál do prostoru, když jeho připojovací elektrický kabel nedosáhne k elektrické zásuvce.

## Slide 4
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Technické informace o prodávaných prodlužovacích přívodech:
Nekupujte prodlužovací přívod pokud na něm není uveden průřez elektrického vodiče (bývá vytištěn na kabelu) ze kterého lze odvodit zatížitelnost. Průřez o 0,75 mm 2 zatěžujte maximálně protékajícím proudem 6 A. V převodu na elektrický výkon / příkon 1400 W.
Na prodejním štítku by měly být uvedeny oba údaje. Zatížitelnost v jednotkách watty tak i elektrický proud v ampérech.
Mezi dalšími údaji by měla být druh izolace (PVC, silikon, kaučuk - guma), krytí IP, informace o prostorech, ve kterých je možné prodlužovací přívod používat.
Dle zákona všechny údaje musí být uvedeny v českém jazyce. Toto sice již v zákoně není, ale mělo by to být dostatečně zřetelně vytištěné a bez pravopisných chyb a logických chyb, které naznačují, že "něco není v pořádku."

## Slide 5
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Průřez elektrického vodiče v prodlužovacích přívodech a šňůrových vedeních:
Průřez elektrického vodiče v prodlužovacích přívodech neboli šňůrových vedeních běžně dostupných v prodejní síti je maximálně 1,5 mm2, ale obvykle i nižší o velikosti 1 mm2 to hlavně z důvodu nízké ceny a lepší prodejnosti.
Nevýhoda menšího průřezu elektrického vodiče je v tom, že na něm vzniká větší úbytek elektrického napětí, vlivem většího elektrického odporu, který navíc roste s délkou prodlužovací šňůry. Úbytek elektrického napětí se mění v teplo, které je nežádoucí a může vést až k požáru, zkratu (při propálení izolace) či úrazu elektrickým proudem.

## Slide 6
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Průřez elektrického vodiče v prodlužovacích přívodech a šňůrových vedeních:
Pokud je to možné používejte pro zajištění maximální bezpečnosti prodlužovací přívody o průřezu elektrického vodiče 1,5 mm2 a co nejkratší možné délky. Příklad pokud k elektrické zásuvce je potřeba připojovací elektrický kabel od elektrického spotřebiče nastavit o 2 metry, kupte pouze 3 metrový prodlužovací přívod místo 5 metrů.
Vzhledem k často slabému průřezu elektrického vodiče by se neměli prodlužovací přívody přetěžovat, tedy na ně připojovat více energeticky náročných spotřebičů, např. vysavač a rychlovarnou konvici.
Pokud máte prodlužovací přívod na bubnu, je nutné jej kvůli chlazení pro maximální zatížitelnost používat vždy plně rozvinutý (při navinutém stavu vnitřní vrstva kabelu nemůže předávat teplo vzniklé průchodem elektrického proudu do okolí).

## Slide 7
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Použití prodlužovacích přívodů a šňůrových vedení venku:
Pokud je prodlužovák používán venku, je nutné zajistit, aby přes něj např. nejezdili vozidla, vozíky a podobně. Toho se dosáhne použitím chrániček nebo vedením ve vzduchu, např. vyvěšením na sloupy, stromy, ale ne třeba na hřebík, ostrou hranu něčeho, aby se neprořízla izolace pláště elektrického kabelu, hrozil by zkrat nebo úraz elektrickým proudem. Když je navíc elektrický kabel volně ve vzduchu a navíc je ovanuje vítr tak je i lépe chlazený a snesl by i menší přetížení.
Pro použití prodlužovacího přívodu venku (např. na zahradě rodinného domku) je nutné, aby koncovky měly odpovídající krytí. Minimálně však IP 44, ale v případě deště je lepší, ukončit práci a veškeré elektrické nářadí uklidit do sucha.
Prodlužovací přívody používané venku podléhají častějším revizím a kontrolám, protože venkovní prostředí je méně bezpečné z hlediska možnosti úrazu elektrickým proudem.

## Slide 8
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Ukázka prodlužovacích přívodů a šňůrových:

## Slide 9
Elektro instalační materiál-připojovací šňůry
Cvičení:
  Co musí byt uvedeno na prodlužovacím přívodů :
průřez elektrického vodiče
zatížitelnost
informace o prostorech, ve kterých je možné prodlužovací přívod používat

## Slide 10: SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
KOLESA, Michal. Elektronika [online]. 2011-2012. [cit. 2013-09-15]